# ULCO 66

ulco66.jpg
## Mechanical Drawing

ulco66_drw.jpg
## Load rating

ulco66_forces.jpg

ulco66_rating.jpg
## Technical Data
Parameter	Symbol	Value	Unit
Max usable stroke		6500	mm
Total lenght	Ltot	C+Lc+230	mm
Carriage length	Lc	250	mm
Carriage usable length	Lu	220	mm
Extra-stroke (safety)	Ec	60	mm
Max speed		250	m/min
Max acceleration		100	m/sec2
Position repeatability		< 0.05	mm
Aluminium profile section		66 x 70	mm
Inertia momentum of aluminium profile	Ix	944288	mm4
Inertia momentum of aluminium profile	Iy	993457	mm4
Type of mechanic		linear guide with compact block
Belt type		Poliuretan HTD-5M-34
Pulley teeth number		36
Diameter		57,32	mm
Linear movement per rotation		180	mm
Operating temperature		-20 / +60	degrees